## Slide 1: Tugas Besar Sistem Embedded
Dibuat Oleh:
Isep Lutpi Nur 2113191079
Farhan Aziz 2113191097
Muhammad Bayu Ramdhani 2113191081
Muhammad Taufik Ali 2113191067
Alat pemantau air penuh saat pengisian air menggunakan ember.
Dosen Pengampu: Ir. Rudy Gunawan, MT.
Repository Project: https://github.com/iseplutpinur/pemantau_air_penuh

## Slide 2: Pendahuluan
Apa Itu Arduino
Arduino adalah mikrokontroller / pengendali mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek Open Source Hardware yang paling populer. Dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR.
Alat pemantau air penuh
Alat akan menyala (buzzer dan lampu berwarna merah) Ketika air penuh atau di kedalaman tertentu, untuk membantu saat mengisi air kedalam ember.
Arduino Uno
Arduino Uno adalah papan mikrokontroler open-source berbasis mikrokontroler Microchip ATmega328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc dan awalnya dirilis pada tahun 2010.

## Slide 3: Komponen yang digunakan
LCD Dengan Module L2C
LED
Merah
LED
RGB
Sensor Ultrasonik (Pengukur Jarak)
Buzzer
Resistor Untuk LED
Tombol
Kabel Untuk rangkaian 10 Male to Male
10 Male to Female

## Slide 4: Rangkaian alat

## Slide 5: pengetesan
Air
kosong
Kedalaman Air Lebih Dari 50 CM
Lampu Berwarna Biru
Air
setengah
Kedalaman Air Kurang Dari 50 CM Dan Lebih Dari 15 CM
Lampu Berwarna Hijau
Air
PENUH
Kedalaman Air Kurang Dari 15
Lampu Berwarna Merah dan Buzzer Menyala

## Slide 6: Kesimpulan dan saran
Alat yang kami buat dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya:
Alat belum memiliki rangka atau casing sehingga rentan rusak terhadap percikan air.
Alat tidak bisa di implementasikan di dalam penampung air tertutup seperti toren karena akan terjadi kekacauan pada sensor ultrasonic dan alat akan cepat rusak karena kelembaban.

## Slide 7: Source code
// Kelompok
// Isep Lutpi Nur [2113191079]
// Farhan Aziz [2113191097]
// Muhammad Bayu Ramdhani [2113191081]
// Muhammad Taufik Ali [2113191067]
const int PIN_MERAH = 13; // reverse
const int PIN_HIJAU = 12; // reverse
const int PIN_BIRU = 11; // reverse
const int PIN_BUZZER = 10; // reverse
const int PIN_INDIKATOR_BUZZER = 8; // reverse
const int AIR_TENGAH = 50;
const int AIR_PENUH = 15;
const int PIN_PULLUP = 9;
bool hitung = true;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //memasukan library LCD
#define triger 4 //mendefinisikan trigger pada pin 4
#define echo 2 //mendeklarasikan echo pada pin 2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //alamat didapat dari i2c scanner
void setup(){
// setting lampu
pinMode(PIN_MERAH, OUTPUT);
pinMode(PIN_BIRU, OUTPUT);
pinMode(PIN_HIJAU, OUTPUT);
pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
pinMode(PIN_INDIKATOR_BUZZER, OUTPUT);
pinMode(PIN_PULLUP, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);
digitalWrite(PIN_BIRU, HIGH);
digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);
digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
Serial.begin(9600);
//Inisialisasi LCD menyalakan backlight LCD,
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Hitung Jarak");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("0 CM");
delay(1000); //Waktu jeda
lcd.clear();
1
2

## Slide 8
// setting sensor jarak
pinMode (triger, OUTPUT); //trigger sebagai output
pinMode (echo, INPUT); //echo sebagai input
}
void loop() {
int sensorVal = digitalRead(PIN_PULLUP);
//print out the value of the pushbutton
if(sensorVal==0){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if(hitung){
digitalWrite(PIN_INDIKATOR_BUZZER, HIGH);
lcd.print("Mematikan..");
hitung = false;
digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
}else{
digitalWrite(PIN_INDIKATOR_BUZZER, LOW);
lcd.print("Menghidupkan..");
hitung = true;
}
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Buzzer");
delay(500);
3
for(int i =0; i<10; i++){
if(i%2==0){
digitalWrite(PIN_INDIKATOR_BUZZER, HIGH);
}else{
digitalWrite(PIN_INDIKATOR_BUZZER, LOW);
}
delay(100);
}
}
digitalWrite (triger, HIGH); //mengirim suara
delayMicroseconds(10); //selama 10 mikro detik
digitalWrite (triger, LOW); //berhenti mengirim suara
float jarak = pulseIn(echo, HIGH); //membaca data dan di masukkan ke variabel jarak
jarak=jarak/1000000; //konversi mikro detik ke detik
jarak=jarak*330/2; //data mentah di ubah ke dalam meter
jarak=jarak*100; //mengubah data ke dalam centi meter
Serial.println(jarak); //menampilkan nilai jarak pada serial
// print lcd
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Hitung Jarak ");
4

## Slide 9
// status hitung jarak
if(hitung){
lcd.print("ON");
digitalWrite(PIN_INDIKATOR_BUZZER, LOW);
}else{
lcd.print("OFF");
digitalWrite(PIN_INDIKATOR_BUZZER, HIGH);
}
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(jarak);
lcd.print(" CM");
if(jarak>AIR_TENGAH){
// air dasar
digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);
digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);
digitalWrite(PIN_BIRU, LOW);
}else if (jarak>AIR_PENUH && jarak<=AIR_TENGAH){
// air tengah
digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
digitalWrite(PIN_MERAH, HIGH);
digitalWrite(PIN_HIJAU, LOW);
digitalWrite(PIN_BIRU, HIGH);
}
5
else{
// air penuh
digitalWrite(PIN_MERAH, LOW);
digitalWrite(PIN_HIJAU, HIGH);
digitalWrite(PIN_BIRU, HIGH);
if(hitung){
digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);
}
}
delay(500); //delay 500ms
}
6

## Slide 10: TERIMA KASIH